## Slide 1
국제 전기 전자 공학회 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)에서는 네트워크를 다음과 같이 정의
"몇 개의 독립적인 장치가 적절한 영역 내에서 적당히 빠른 속도로 물리적 통신 채널을 통하여
서로가 직접 통신할 수 있도록 지원해주는 데이터 통신 체계"

## Slide 2: 네트워크란?
국제 전기 전자 공학회 IEEE 에서는 네트워크를 다음과 같이 정의
"몇 개의 독립적인 장치가 적절한 영역 내에서
적당히 빠른 속도로 물리적 통신 채널을 통하여
서로가 직접 통신할 수 있도록 지원해주는 데이터 통신 체계"

## Slide 3: 네트워크의 종류
WAN
(Wide Area Network)
MAN
(Metropolitan Area Network)
LAN
(Local Area Network)
크기에 따른 네트워크 분류
​LAN (Local Area Network)
일반적으로 300m 이하의 집합
(보통 공유기에 연결된 단위)
MAN (Metropolitan Area Network)​
LAN을 백본(Backbon)으로 묶은 형태
보통 도시 또는 큰 캠퍼스 단위
WAN (Wide Area Network)
넓은 지역을 연결하는 네트워크로 지방과 지방,
국가와 국가, 대륙과 대륙처럼 지리적으로 완전하게
떨어진 거리 지역 사이를 연결한다.

## Slide 4: 네트워크의 종류
보통 현실은 이것들이 섞인 혼합형임

## Slide 5: 네트워크의 통신방식
통신 인원에 따른 분류

## Slide 6: 네트워크 모델
네트워크상 통신이 일어나는 단위를 나눈것
TCP/IP ,OSI 7계층 이 있음

## Slide 7: 네트워크 모델
TCP/IP ,OSI 7계층 의 차이

## Slide 8: 패킷이란?
보통 네트워크에서 전달되는 데이터를 통칭하는말
제어정보, 데이터(페이로드)로 이루어짐
여러 프로토콜로 캡슐화되어 있음
계층별 프로토콜 이름=>PDU

## Slide 9: 프로토콜 이란?
프로토콜(Protocol)이란?
통신 프로토콜 또는 통신 규약은 컴퓨터나 원거리 통신 장비 사이에서 메시지를 주고 받는 양식과 규칙의 체계, 즉 통신 규약 및 약속

## Slide 10: 가까이 있는 네트워크 통신
LAN에서 통신시 2계층 사용
2계층 :하나의 네트워크 대역, 같은 네트워크 상에 존재하는 여러 장비들 중에서 어떤 장비가 어떤 장비에게 보내는 데이터를 전달
=> 오류제어, 흐름제어
다른 네트워크와 통신시 3계층의 도움 필요

## Slide 11: 2계층에서 사용하는 주소
MAC Adress (Media Access Control Address)
(물리적 주소)
16진수 x 12개(12:34:56:78:90:AB)

## Slide 12: internet protocol layer 2
목적지 MAC주소
목적지 MAC주소
도착지 MAC주소
도착지 MAC주소
페이로드 프로토콜 정보